Technická správa

Architektonicko-stavebné riešenie

Názov stavby:		Koceľovce – Kostol ev. a. v., ÚZPF č.517/0

príprava komplexnej obnovy

časť: Sanácia krovov, zvonovej stolice a striech

Okres:				Rožňava

Kraj:				Košický

Investor:			Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

na Slovensku  Koceľovce

Ev. a v. farský úrad, Koceľovce 31, 049 35 Ochtiná

Diel:				Architektonicko-stavebné riešenie

Stupeň:			Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia

Stavebný objekt:		S0 01  Kostol

Charakter stavby:		Obnova

Autor:				Ing. Jaroslava Glosová

Dátum:			september 2012

Úvod, charakteristika objektu, východiskové podklady

Koceľovce:  kostol (ev. a. v.), gotický, z 1. pol. 14. stor., presbytérium rozšírené a vymaľované v poslednej tretine 14. stor. Kostol spomínajú listiny už v r. 1335. Keď ho prevzali evanjelici, nástenné maľby boli zalíčené a objavili ich až r. 1894. V nasledujúcich rokoch boli postupne odkryté. Typ jednoloďových gotických kostolov. Štvorcové presbytérium v poslednej tretine 14. stor. nahradené presbytériom s polygonálnym uzáverom, ktoré sa otvára do lode veľkým lomeným triumfálnym oblúkom. Loď mala pôv. trámový strop, ktorý v 18. stor. nahradili dvoma poľami pruskej klenby s medziklenbovým pásom. Na severnej strane sakristia zaklenutá valenou klenbou, do ktorej vedie lomený gotický portál s pôv. železnými dverami. K južnej strane lode pristavili v 18. stor. malú arkádovú predsieň, z ktorej vedie segmentovo zakončený portál do kostola; portál má v hornej časti prerobené gotické dvere.

Veža na západnej strane spočíva na štvorhrannej, diagonálnymi opornými piliermi stuženej základnej stavbe a prechádza pri zošikmení pilierov do osembokého trupu, deleného dvoma gotickými profilovanými kordónovými rímsami. V najvyššom poschodí veže sú mierne lomené gotické okienka. Veža zastrešená zvonovitou secesnou prilbou, zakončenou oblým ihlancom. Vo veži je neskorogotický sedlový portál s kamenným ostením.

Nástenné maľby z poslednej tretiny 14. stor. sa zachovali na krížovej klenbe, uzáverových výsekoch presbytéria a na vnútornej strane jeho obvodových múrov.

Protestantská empora na severnej strane lode drevená, s pomaľovaným parapetom, členeným plochými točitými polostĺpmi. Empora podopretá stredným vyrezávaným stĺpom, pochádza zo zač. 18. stor. Železné gotické dvere do sakristie majú nitované hviezdicové klince a radiálne pánty zo 14. stor. Železné neskorogoticko-ranorenesančné dvere zo zač. 16. stor., vedúce z arkádovej predsienky do kostola, prerobené v 18. stor. z pôvodných hrotitých na segmentové.

______

Projektová dokumentácia je spracovaná na základe zadania investora a na základe podmienok rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice č. KE-11/1456-04/6328/SM zo dňa 22.11.2011 o zámere obnovy kultúrnej pamiatky ako projektová dokumentácia čiastková, týkajúca sa výhradne posúdenia a opravy krovov a výmeny šindľovej krytiny na strechách kostola, posúdenia a opravy zvonovej stolice a posúdenia a opravy krovu a plechovej krytiny na streche veže kostola vrátane klampiarskych prvkov.

Ďalšími podkladmi pre spracovanie projektovej dokumentácie boli archívne materiály:

- základné zameranie kostola – OSPSOP v Rožňave, autori: D. Kemény a Ing. Penger  07/1973, Archív KPÚ Košice, pracovisko Rožňava, arch. č. A 18,

ako aj:

- zameranie krovových sústav, zvonovej stolice a striech kostola, digitalizácia základného zamerania autorom PD,

- podrobná fotodokumentácia, krovov, podkroví, striech a zvonovej stolice,

- podrobná ohliadka, posúdenie a vyhodnotenie stavby,

- architektonicko-historický výskum krovov, striech a zvonovej stolice kostola  2012,

- posúdenie stavebnotechnického stavu konštrukcie krovu kostola. Aktuálne biologické poškodenie prvkov krovu, návrhy na sanáciu, výmenu a na opravy prvkov  2012

- statický posudok   2012

ktoré boli realizované súbežne so spracovaním PD v roku 2012.

Projektová dokumentácia sa na základe zadania týka výhradne identifikácie, posúdenia a sanácie zistených porúch a poškodení drevených nosných prvkov krovov striech a zvonovej stolice a porúch strešnej krytiny kostola vrátane klampiarskych prvkov. Projektová dokumentácia nerieši sanáciu a obnovu samotného kostola, posúdenie technického stavu existujúceho bleskozvodu a jeho súladu s normovými požiadavkami, ani systém vyhrievania strešných žľabov a zvodov. Projektová dokumentácia zaúsťuje strešné zvody do existujúcej podzemnej kanalizácie bez zmeny polohy zvodov a bez jej úprav (bližšie: Posudok zavĺhania objektu s projektom sanácie porúch: Ing. M. Pichová, 2012).

Rozsah riešenia projektovej dokumentácie vychádza z požiadaviek a zadania investora a Krajského pamiatkového úradu Košice, pracovisko Rožňava.

Opis objektu, stavebno-technický stav

Kamenný murovaný kostol z pol. 14. storočia kontinuálne slúži svojmu účelu dodnes. Udržiavaná stavba v štandardnom zodpovedajúcom stavebno-technickom stave vykazuje iba lokálne poruchy týkajúce sa bežných prejavov pohybov podložia trhlinami a vlhkosti stavby (Posudok zavĺhania objektu s projektom sanácie porúch – Ing. M. Pichová 2012).

Krovy lode, presbytéria, južnej predsiene a sakristie sú moderné inžinierske sústavy z konca 19. stor., upravované okolo r. 1910. Krovy nad loďou a svätyňou sú moderné nehistorické väznicové krokvové sústavy, ktorých plné priečne väzby sú stužené dvojnásobným a horným osovým vešadlom v krove nad loďou. Pozdĺžne sú krovy stužené dvojicou postranných stojatých stolíc, ktoré v svätyni prechádzajú do polygonálneho záveru. Pultový krov nad sakristiou je obdobnej, ale pultovej konštrukcie, s prístennou stolicou, taktiež z konca 19. stor.. Medziľahlé väzby krovov sú redukované, väzné trámy nahradené skrátenými, kotvenými do výmen. Krov nad južnou predsieňou je neprístupný, jeho posúdenie a návrh sanácie bude možný až v štádiu realizácie prác.

Strešnú krytinu striech nad loďou, presbytériom, južnou predsieňou a sakristiou, ako aj krytinu oporných pilierov, tvorí drevený štiepaný šindeľ. Ten bol komplexne vymenený v 80-tych rokoch 20. storočia a jeho životnosť je na hornej hranici. Výmena v čo najbližšej dobe je pre ochranu samotného objektu nevyhnutná.

Krov a strecha nad vežou sú pomerne zachovalé, vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave, iba s lokálnymi poškodeniami. Krytina z pozinkovaného plechu vo vyhovujúcom stave.

Zvonová stolica je historická, z 80-tych rokov 18. stor.. Jej stav bol posúdený ako dobrý, bez nutnosti radikálnych zásahov, iba s lokálnymi opravami a doplnkami náhrad chýbajúcich prvkov.

Stavebné a sanačné práce

## PRÍPRAVNÉ PRÁCE

Pred začiatkom prác zrealizovať chránený bezpečný prístup (prístupy) cez stavenisko do kostola, ktorý počas prác nebude vyradený z bežnej prevádzky.

## BÚRACIE PRÁCE

Miera zásahov vyplýva z realizovaných posudkov krovov, zvonovej stolice  a striech objektu a zo stavebno-technického stavu nosných konštrukcií striech, strešnej krytiny, povrchových úprav a sprievodných prvkov striech, ako sú napr. klampiarske prvky.

Všetky navrhované demontážne práce na objekte je potrebné realizovať pracovníkmi poučenými o dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení. Pri zistených nových skutočnostiach oproti projektovej dokumentácii je potrebné prizvať autora projektu a projektanta ASR a spracovateľa statického posudku.

Búracie práce a ich rozsah sú zrejmé z výkresovej dokumentácie. Počas realizácie je potrebné overovať stavebno-technický stav, biotické a iné poškodenia, geometriu a rozmer konštrukcií. Odchýlky od projektovej dokumentácie konzultovať so spracovateľom tejto projektovej dokumentácie.

Navrhovaný je nasledujúci rozsahu búracích prác:

- postupná demontáž poškodených pododkvapových žľabov a dažďových zvodov z medeného plechu (spôsob naloženia či uskladnenia demontovaných klampiarskych prvkov určí investor). Pred znečistením stavebným odpadom chrániť zaústenia vtokov strešných zvodov do kanalizácie,

- postupná demontáž drevenej šindľovej strešnej krytiny a latovania v celom rozsahu strechy nad presbytériom, strechy nad loďou, strechy nad sakristiou a strechy nad južnou predsieňou kostola. Strešnú krytinu demontovať iba v úsekoch, ktoré budú predmetom okamžitej realizácie opravy konštrukcie krovu, latovania a novej strešnej krytiny. Odkrytú strechu provizórne prekryť a chrániť fóliami pred atmosferickými vplyvmi tak, aby nedošlo k zatečeniu do podkroví a do samotnej stavby,

- postupná demontáž poškodených oplechovaní, lemovaní a iných klampiarskych prvkov z medeného plechu v rozsahu kostola s výnimkou strechy veže (spôsob naloženia či uskladnenia demontovaných klampiarskych prvkov určí investor),.

- odstránenie poškodených miest omietok východnej steny deliaceho medzistrešného štítu a severnej steny svätyne nad strechou sakristie v plošnom rozsahu cca 40% (pred demontážou strešnej krytiny strechy svätyne a sakristie). Presný rozsah odstránenia omietok bude určený pred začatím prác zástupcom KPÚ Košice, pracovisko Rožňava,

- demontáž poškodených dosák podbitia striech,

- demontáž poškodených pododkvapových žľabov z pozinkovaného plechu zo strechy veže. Atypický chrlič na streche veže zachovať, demontovať, ošetriť, príp. opraviť s cieľom spätnej montáže,

- demontáž dreveného doštenia štítov strechy sakristie vrátane doskových dverí (dočasne uložiť pre výrobu kópie),

- demontáž drevenej šindľovej strešnej krytiny striešok kosín oporných pilierov,

- vyčistenie priestorov podkroví od exkrementov, sedimentov a pozostatkov opráv a stavebnej činnosti,

- demontáž strešného okna strechy nad svätyňou,

- vyrezanie napadnutých a poškodených miest prvkov drevených krovov v rozsahu a tvare podľa projektovej dokumentácie (ručnými alebo elektrickými nástrojmi s ručným finálnym opracovaním).

Pozn.:

- plechová strešná krytina strechy veže kostola ostáva, demontovaná nebude!

NOVÉ KONŠTRUKCIE

Povrchové úpravy:

Pred realizáciou novej strešnej krytiny, ideálne pred demontážou krytiny existujúcej, opraviť poškodené miesta omietok stredného deliaceho štítu z východnej strany nad strechou nad svätyňou a sakristiou, ako aj opraviť poškodené miesta omietok severnej steny svätyne nad strechou sakristie v predpokladanom rozsahu cca 40%. Omietky realizovať tradičnými vápennými technológiami ako jednovrstvové, zaťahované oceľou, kopírujúce povrch muriva steny, v hrúbke 0 – 20 mm. Omietku na tesané kvádre štítu a nárožia dotiahnuť a rozotrieť do úrovne líca opracovaného kameňa.

Omietka: spojivo pre výrobu omietky: VAPO, vápenné zmesové spojivo (výrobca: AQUA Praha, ČR), miestny riečny piesok, voda; príprava podľa technického listu.

Maľby stien:

Povrchová úprava východnej strany deliaceho štítu nad strechou svätyne a severnej steny svätyne nad strechou sakristie: 2x krycí vápenný farebný náter, presný odtieň určí zástupca KPÚ Košice, pracovisko Rožňava.

Vápenný náter: POROKALK (výrobca: AQUA Praha, ČR).

Zloženie – podnáter - podkladná vápenná farba POROKALK P, krycí náter – vápenná modifikovaná farba POROKALK B,C,D,E (odtieň určí KPÚ Košice).

Aplikácia podľa technického listu.

Oprava a doplnenie prvkov krovov a zvonovej stolice:

Určené poškodené miesta nosných prvkov krovov a chýbajúce nosné prvky krovov a zvonovej stolice zvonovej stolice opraviť (doplniť) metódou protézovania z identického materiálu a dreviny (dub, smrek, jedľa). Hlavným cieľom sanácie je prinavrátenie pôvodných vlastností jednotlivým poškodeným prvkom. Z hľadiska ochrany pamiatkového fondu je navrhnutá metóda protézovania a plombovania, ktorá je možná pri všetkých nosných prvkoch. Na realizáciu protéz, plomb a náhrad sú oproti súčasnej praxi kladené špecifické požiadavky. Poškodenú časť sa odstráni až na zdravé jadro podľa návrhu (PD, statický posudok), pričom sa počíta s ponechaním časti prvku pre pozdĺžny plát. Hrubé vytvarovanie odrezaného pôvodného prvku i protézy musí byť ručnými tesárskymi príp. elektrickými nástrojmi (nie motorovými). Finálna úprava povrchu prvkov pritesaním, prihobľovaním, prirezaním obojručným nožom a pod. ručnými tesárskymi nástrojmi s odchýlkou ± 0,5 mm od originálneho povrchu do tvaru pôvodného prvku. Povrchová úprava prvku protézy musí zodpovedať povrchovej úprave pôvodného prvku (ručné opracovanie sekerou so stopami opracovania príslušným nástrojom). Brúsenie povrchu je vylúčené. Tvar, spôsob a spojovací materiál pre realizáciu sanácie, protéz, náhrad a spojovacieho materiálu – bližšie: Statický posudok, PRODIS plus s.r.o. Bratislava, Ing. V. Kohút 2012 – súčasť projektovej dokumentácie.

Pri náhradách a protézach pôvodných prvkov zopakovať druh a typ pôvodných tesárskych spojov. Dlaby a pláty tesárskych spojov nových prvkov dôsledne prispôsobiť veľkosti a tvaru pôvodného dlabu, plátu a pod. vrátane istenia dreveným kolíkom, kovaným klincom, resp. svorníkom u typologicky mladých krovov.

Špecifikom niektorých výmen je potreba fixácie, podoprenia, či mierneho nadvihnutia časti krovu zdvihákmi počas realizácie výmeny.

Výmena strešnej krytiny:

Existujúca strešná krytina z dreveného štiepaného šindľa bude v rozsahu strechy nad presbytériom, strechy nad loďou, strechy nad sakristiou, strechy nad južnou predsieňou a krycích striešok kosín oporných pilierov po častiach nahradená novou krytinou zo štiepaného dreveného šindľa, dĺžky 500 mm, impregnovaného bezfarebným (!) ochranným prostriedkom proti biotickým škodcom a hubám, vrátane latovania.

Skladba strešnej krytiny:

- drevený ručne štiepaný šindeľ, dvojité kladenie, dĺžka 500 mm

- latovanie  30x60 mm, a´ 200 mm

- pôvodná krokva (drevený námetok)

(krytina a latovanie ukladané bez parozábrany a inej izolácie)

V hrebeni sedlových striech lode a svätyne krytinu ukladať s presahom zo severnej strany, na streche južnej predsiene s presahom zo západnej strany.

Skladba je zrejmá aj z výkresovej časti. Pri realizácii výmeny šindľovej krytiny odkrytú časť strechy prekryť a chrániť fóliami pred atmosferickými vplyvmi tak, aby nedošlo k zatečeniu do podkroví a do samotnej stavby!

Podbitie strechy – drevené široké nehobľované dosky ukladané na zraz pozdĺžne s fasádou (zopakovať pôvodnú skladbu dosák).

Doplnkové drevené konštrukcie:

Navrhované je nové drevené doštenie západného a východného štítu strechy sakristie. Dosky široké, nehobľované, vertikálne ukladané „na zraz“. V západnom štíte rekonštruovať drevené doskové dvere D1 1 ks s vnútorným zavetrením v tvare písmena „Z“ ako kópiu pôvodných. Dosky dverí radené vertikálne zhodne s doštením štítu, s vrátovými závesmi a petlicou visiaceho zámku.

Ochrana drevených prvkov:

Chemická preventívna impregnácia drevených konštrukčných prvkov a krytiny ochranným bezfarebným, dostatočne účinným biocídom pre 2. triedu ohrozenia podľa zásad STN EN 335-1, s typovým označením Iv, P, B (STN 49 0600-1), anorganický typ na báze kyseliny boritej - fenoxycarb, flufenoxuron, ... (chemickú ochranu vždy po desiatich rokoch periodicky opakovať). Kontrolu riadnej aplikácie prostriedkov počas prác zabezpečí stavebník.

Klampiarske prvky:

Klampiarske prvky sú v celom rozsahu navrhnuté z titanzinkového plechu – klampiarsky systém Rheizink – titanzinkový plech predzvetralý. Alternatíva – medený plech, resp. pozinkovaný farebne upravený plech.

Riešenie klampiarskych prvkov je zrejmé z výkresovej časti – k1 – k11. Odporúčanie: pred realizáciou a montážou prvkov kontaktovať technika firmy Rheizink.

Na streche veže reinštalovať po revízii a oprave pôvodný atypický chrlič strešného žľabu.

Na streche veže na jej severnej strane opraviť uvoľnenú plechovú krytinu v rozsahu cca 1 m2.

Strešné okno strechy nad svätyňou po demontáži neobnovovať!

Všetky klampiarske práce a montáž príslušenstva realizovať v zmysle STN 733610.

Všetky práce je potrebné realizovať v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Z. z. a dodržiavať všetky technologické predpisy použitých systémov a materiálov!

Po ukončení prác vyčistiť podkrovia a vežu od pozostatkov stavebnej činnosti súvisiacej s rekonštrukciou krovov, strešnej krytiny a zvonovej stolice a od sedimentov netopierieho trusu – guana.

Poznámka

Všetky uvedené obchodné názvy materiálov sú informatívneho charakteru. Zhotoviteľ stavby ich môže zameniť za obdobné, avšak s rovnakými technickými parametrami, po odsúhlasení projektantom, investorom a Krajským pamiatkovým úradom Košice. V prípade neodsúhlasenia iných alternatívnych materiálov, výrobkov a prvkov projektantom všetku zodpovednosť za realizáciu prác preberá zhotoviteľ!

Akékoľvek odchýlky od riešenia projektovej dokumentácie, statického posudku a posúdenia stavebnotechnického stavu, akékoľvek nejasnosti a nezrovnalosti a práce naviac je zhotoviteľ povinný vopred, pred realizáciou, konzultovať a písomne schváliť s príslušným autorom projektovej dokumentácie alebo jej časti.

V Prešove  september 2012				Ing. Jaroslava Glosová

# Footnotes

Súpis pamiatok na Slovensku, zväzok druhý K-P.  Bratislava 1968, s. 56.